Арт. 05020

Автошампунь высокопенный с полиролью

- Описание

Высокопенное нейтральное средство, изготовленное на основе ПАВ. Предназначено как для профессиональных автомоек, так и для бытового использования. Полностью очищает обрабатываемые поверхности от пыли, грязи, копоти, масляных плёнок и других загрязнений с поверхности кузовов автотранспорта, колесных дисков и пр. Действует в широком температурном диапазоне. Нейтрально к лакокрасочным поверхностям.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид и запах: Прозрачная жидкость зелёного цвета с характерным запахом. Не содержит растворителей.

Концентрация водородных ионов (pH): 6-7

Плотность при 20°С: 1,098 г/см3

Содержание ПАВ: более 10%

Рекомендуемая рабочая температура:  30 - 70°С

- Состав

Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), силиконы, натрия хлорид, консервант, отдушка, краситель.

- Области применения

Кузов, колёсные диски автотранспорта, а также другие лакокрасочные, пластиковые, резиновые поверхности.

- Способы применения

Разбавить автошампунь в соответствии с инструкцией. С помощью губки, щётки, ветоши нанести раствор на очищаемую поверхность, а затем смыть водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Концентрация средства в растворе, % Количество концентрата и воды необходимое для приготовления рабочего раствора

на 1 л на 5 л на 10 л на 50 л

Средство Вода  Средство Вода Средство Вода Средство Вода

0,5 5 мл 995 мл 25 мл 4975 мл 50 мл 9950 мл 250 мл 49750 мл

1 10 мл 990 мл 50 мл 4950 мл 100 мл 9900 мл 500 мл 49500 мл

2 20 мл 980 мл 100 мл 4900 мл 200 мл 9800 мл 1000 мл 49000 мл

- Расход

Зависит от рабочего раствора.

- Упаковка

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

- Хранение

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

|  | пользоваться резиновыми. перчатками. |
| --- | --- |