Арт. 05030

Активная пена для бесконтактной мойки

- Описание

Сильнодействующее высокопенное средство для очистки лакокрасочных покрытий от жировых, масляных и пр. дорожных загрязнений. Предназначено для профессиональных автомоек, но также может быть использовано для бытовых нужд. Содержит моющие добавки, которые активно проникают в поры грязевых отложений, разрыхляют их и способствуют смыванию их водой. Они эффективно удаляют нерастворимые в воде загрязнения. Не оказывает вредного воздействия на пластик, резину и лакокрасочное покрытие автомобиля. Позволяет получить чистую, обезжиренную, блестящую поверхность без разводов. Действует в широком температурном диапазоне.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид и запах: Светло-коричневая жидкость с ароматом лимона. При энергичном взбалтывании пенится.

Концентрация водородных ионов (pH): 14

Плотность при 20°С: 1,152 г/см3

Содержание ПАВ: более 10%

Рекомендуемая рабочая температура: 20 - 80°С

- Состав

Неионогенные и анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), едкий натр, поликарбоксилаты, оптимизированная смесь этоксилированных спиртов и алкилглюкозида, природный растворитель на основе терпеновых масел.

- Области применения

Кузов, колёсные диски автотранспорта, а также другие лакокрасочные, пластиковые, резиновые поверхности.

- Способы применения

Приготовить рабочий раствор. Нанести его на очищаемую поверхность, подождать 1-2 минуты, а затем смыть большим количеством воды.

ВНИМАНИЕ!!! НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ ПЕНЫ на поверхности.

Использовать защитные перчатки!

|  | Концентрация рабочего раствора до 1:50 |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора 1:5 |

- Расход

Зависит от рабочего раствора.

- Упаковка

Разливается в тару 10 л.

- Хранение

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

|  | Пользоваться резиновыми. перчатками. |
| --- | --- |