Арт. 03040

SANITAL – гель для интенсивной очистки сантехники и кафеля

- Описание

Высококонцентрированное  средство  на основе смеси кислот для чистки сантехники (унитазы, раковины, акриловые ванны), кафеля, керамической плитки, бассейнов от ржавчины и известковых отложений. Обеспечивает санитарную очистку от плесневых грибков, водорослей и других видов органических загрязнений, которые легко удаляются благодаря высокой моющей способности средства. Бактерии и микробы погибают при действии кислот, входящих в состав средства. Удаляет неприятные запахи.

• ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Внешний вид	Вязкая жидкость, допускается опалесценция или выпадение осадка

Цвет	Красный или светлокоричневый

Запах	Применяемого сырья

Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН)	1,0-2,0

Массовая доля сухого вещества, % 	15,0-22,0

Массовая доля анионактивного вещества	3,0-5,0

- Состав

Вода, неионогенные и анионные ПАВ, органические кислоты, неорганические кислоты, краситель.

- Области применения

Чистка сантехники, керамики, кафельной плитки, бассейнов от всех видов органических загрязнений, ржавчины, известковых и минеральных отложений, солей жесткости.

- Способы применения

Применение: в зависимости от степени загрязнения концентрат развести в соотношении от 1:5 до 1:20. Можно нанести в виде пены. Сильные загрязнения обработать концентратом и растереть щеткой. Выдержать 2-3 мин. и смыть водой.

- Расход

Глубокая очистка: 50-100 мл

- Упаковка

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

- Хранение

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

- БЕЗОПАСНОСТЬ

|  | S 25 Избегать попадания в глаза S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках |
| --- | --- |