Арт. 02043

Щелочное пенное моющее средство с дезинфицирующим эффектом

- Описание:

Щелочное концентрированное высокопенное моющее средство. Предназначено  для дезинфекции и удаления органических и пигментных загрязнений в пищевой промышленности и на предприятиях общественного питания. Используется для очистки оборудования, емкостей, полов, стен, инвентаря от стойких жиро-масляных загрязнений, белковых загрязнений, нагаров, копоти.

Дезинфицирующий эффект обеспечивается воздействием галогенсодержащих компонентов и раствором щелочных детергентов на патогенные микроорганизмы:

- галогенные компоненты реагируют с активными группами белков клеточной мембраны, вызывая немедленную денатурацию;

- раствор щелочных детергентов разрушает липиды клеточной стенки и гидролезует белки и жиры внутренней части клетки;

- галогенные компоненты блокируют синтез ДНК и белков внутри клетки.

Применяется при различных способах мойки:

- пенная мойка (с применением пеногенераторов, пенных станций);

- ручная мойка;

- методом замачивания (погружения).

- Физико-химические показатели:

Внешний вид и запах: жидкость коричневого цвета с характерным запахом.

Концентрация водородных ионов (pH): 14,0

Плотность при 20°С: 1,35 г/см3

Рекомендуемая рабочая температура:  10°-80°С

- Состав:

Вода, щелочные детергенты, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные ПАВ (менее 5%), галогенсодержащие компоненты.

- Способы применения:

- ПЕННАЯ МОЙКА: моющий раствор средства 5-15% концентрации нанести в виде пены на поверхность. Выдержать 10-20 мин. (для усиления дезинфицирующего эффекта 30 мин). Смыть растворенную грязь и остатки пены водой под рабочим давлением моющего устройства.

- РУЧНАЯ МОЙКА: приготовить моющий раствор средства 5-15% концентрации в теплой (до 600С) воде. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность при помощи щетки, губки или методом распыления. Выдержать моющий раствор 10-30 мин. Обработать поверхность щеткой. Удалить отработанный раствор. Обильно промыть поверхность водой.

- ЗАМАЧИВАНИЕ (ПОГРУЖЕНИЕ): для мытья съемных частей пищевого оборудования, инстру-мента методом замачивания приготовить 5-15% раствор средства в теплой (до 700С) воде. Загрузить оборудование и оставить на 1-2 часа. При необходимости удалить остатки загрязнений щеткой. Тщательно промыть водой.

* Для получения оптимальных технологических рекомендаций связывайтесь с представителями производителя.

Внимание! Использовать защитные резиновые перчатки!

НЕ ПРИМЕНЯТЬ для мытья оборудования из алюминия, меди, цинка и др. цветных металлов.

- Упаковка

Разливается в тару 1,0л, 5,0л,10,0л, 200,0 л.

Восстанавливает свои свойства после замерзания.

- Хранение:

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Не смешивать с кислотами или другими моющими средствами. Гарантийный срок хранения: 2,0 года

|  | R 35 Вызывает сильные ожоги S 25 Избегать попадания в глаза S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках |
| --- | --- |