Арт. 02050

Cредство для очистки технологического оборудования от жировых и белковых загрязнений

- Описание

Концентрированное высокоэффективное пенное средство для профессиональной уборки, изготовленное на основе щелочей. Растворяет твердые жиры и масла, кровь, расщепляет белок и крахмал. Чистит и не оставляет разводов.

- Состав

Вода, анионные ПАВ, комплексообразователи, гидроксид натрия.

Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость

Цвет	Бесцветный

Запах	Применяемого сырья

Показатель концент-рации водородных  ионов, (рН)	10,0-11,0

Массовая доля сухого вещества, % не менее	9,0

Массовая доля анионактивного вещества, % не менее	5,0

- Области применения

Применяется в молочной, рыбной, мясоперерабатывающей, хлебопекарной и кулинарной промышленности для очистки оборудования, полов и стен от пищевых загрязнений, в том числе и застарелых

- Способы применения

Используется для ручной уборки химически и водостойких поверхностей в виде раствора 100-200 мл средства в 5 л воды. Раствор наносится на поверхность губкой или щеткой, и по истечении 5-15 минут, смывается водой.

- Расход

Глубокая очистка: 50-100 мл

- Упаковка

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л. 10л

- Хранение

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

- БЕЗОПАСНОСТЬ

|  | R 35 Вызывает сильные ожоги S 25 Избегать попадания в глаза S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках |
| --- | --- |