Арт. 02092

EXPERT GRILL

гель для мытья печей, духовок, грилей

- Описание

сильнощелочное пенное моющее средство для удаления стойких жиро-масляных загрязнений, нагаров, копоти. Благодаря гелеобразной структуре хорошо удерживается на поверхности, что обеспечивает интенсивный продолжительный чистящий эффект.

- Состав

вода, щелочные детергенты, диспергаторы отложений, эмульгаторы, смачиватели, неионогенные ПАВ (менее 5%).

Показатель рН (в концентрате): 14,0

- Область применения

предназначено для очистки печей, духовок, грилей, фритюрниц, протвиней и др. оборудования, а также для мытья кухонных поверхностей, стойких к воздействию щелочей.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для мытья посуды и оборудования из алюминия и цветных металлов.

- Способ применения

нанести гель на загрязненную поверхность, выдержать 5-10 мин, при необходимости обработать поверхность  щеткой. Удалить отработанный раствор, промыть водой. Для усиления воздействия рекомендуется использовать средство на теплой (до +80 С) поверхности.

Для мытья протвиней, съемных частей пищевого оборудования методом замачивания приготовить 2-5% раствор геля в теплой (40-50 С) воде. Загрузить оборудование и оставить на 6-8 часов. При необходимости обработать щеткой, промыть водой.

- Расход

Глубокая очистка: 50-100 мл/1 м2

- Упаковка

Разливается в тару 1,0 л., 5,0 л.

- Хранение

Хранить плотно закрытым в оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения: 2,5 года

|  | R 35 Вызывает сильные ожоги S 25 Избегать попадания в глаза S 36 Работать в защитной спецодежде и защитных перчатках |
| --- | --- |